## Slide 1
por Nick Mark MD, traducido al español por Martín Hunter @interconsulta
tubos de tórax
onepagericu.com
@nickmmark
Link to the most current version →
ONE
Evaluación escalonada de los tubos de tórax
DÉBITO DEL TUBO
DRENAJE
TRAMPA DE AGUA
REGULADOR DE PRESIÓN
Tamaño del tubo y colocación
Recolecta y cuantifica el líquido de drenaje del tórax.
Los tamaños se expresan por su diámetro interno (1 Fr = 0.3 mm) y se recomiendan dependiendo la indicación:
14-22 Fr neumotórax estable
24-28 Fr neumotórax a tensión
28-32 Fr hemotórax/empiema
Drenajes más pequeños colocados con técnica de Seldinger pueden tener resultados similares.
Dirección ideal para su colocación:
Para aire  ántero-superior
Para líquido  póstero-inferior
Notar que habitualmente los tubos de tórax tienen 6 fenestras
Permite el escape del aire desde el tórax si la presión es +2cmH2O. Las burbujas indican fuga de aire.
Establece la presión de aspiración.
El acordeón indica que se está aspirando. Se desinfla si no hay aspiración.
La bolilla indicadora se mueve hacia arriba/abajo traduciendo la presión intratorácica.
2cm
10-20 cm
A la aspiración de pared
El viejo sistema de 3 frascos ilustra su funcionalidad:
Las marcas cuantifican la fuga de aire: puntaje 1-7.
OSCILACIÓN RESPIRATORIA
FUGA DE AIRE
ASPIRACIÓN
POSICIONAMIENTO DEL TUBO
Mirar la RxTx: ¿está el tubo correctamente posicionado para drenar aire/líquido? ¿Están todas las 6 fenestras dentro del tórax? ¿Se ha movido desde la última RxTx?
Si el tubo está mal posicionado podría ser necesaria su recolocación o retiro.
¿Cuánto ha sido el débito del tubo en las últimas 24 hs? Chequear el DRENAJE del tubo
Generalmente, es razonable remover un tubo de tórax si el débito es <200 ml/día.
Si el tubo deja de drenar, pueden utilizarse fibrinolíticos para liberar obstrucciones.
La oscilación respiratoria indica que el tubo de tórax está dentro de la pleura por lo que traduce las presiones pleurales. Pueden observarse movimientos cíclicos de líquido en las zonas dependientes de los bucles del tubo pleural.
Podés desconectar transitoriamente la aspiración (clampeá el tubo para ocluirlo) para que sea más fácil ver la oscilación respiratoria.
El circuíto de los tubos de tórax combina un DRENAJE, una valvula unidireccional (TRAMPA DE AGUA) y permite la aplicación de una cantidad precisa de presión negativa (REGULADOR DE PRESIÓN). Los circuítos más modernos tienen las mismas funciones.
Los drenajes modernos lucen diferente (pero cumplen las mismas funciones):
La fuga de aire es la presencia de burbujas en la TRAMPA DE AGUA que indica que hay aire dentro del tórax (o que hay una fuga en el sistema de drenaje).
La fuga de aire intermitente que coincide con el ciclo respiratorio (típicamente al final de la inspiración) sugiere daño a nivel del pulmón o la vía aérea. Se puede intentar hacer toser al paciente para ver si la fuga aumenta. La fuga de aire continua durante todo el ciclo respiratorio sugiere una injuria mayor o una fuga en el sistema de drenaje.
¿Está el tubo conectado a aspiración? ¿Con cuánta presión de aspiración? Hay que tener cuidado al aplicar presión en derrames grandes por el riesgo de precipitar edema pulmonar post-expansivo.
RETIRO DEL TUBO DE TÓRAX
-20
Generalmente, los tubos de tórax se colocan bajo aspiración. Esto facilita el drenaje del aire/líquido del tórax.
Una vez resuelto el neumotórax o el derrame, puede desconectarse la aspiración (lo que se denomina “dejarlo con la trampa de agua”)
Clampear el tubo simula su retiro. Aunque es habitualmente innecesario, esto se hace previo a su retiro para asegurarse que el neumotórax no reproduzca. Esto puede ser útil en pacientes bajo ventilación con presión positiva.
v1.0 (2020-07-04)
(Para los detalles previos a la colocación: Procedure Checklists)